# IPC网络视频监控综合测试仪

# V6

小巧轻便，防撞抗摔

# 一、功能简述

- 4英寸960x640高清全视角IPS屏+全新系统，更清晰流畅。

- H.265/H.265+，4K主码流测试，1200W网络摄像机测试。

- 极速ONVIF，生成测试报告、自定义修改通道名称等。

- AutoHD，自动检测所接入高清摄像机类型和分辨率。

- 升级同轴高清4.0，TVI/CVI/AHD 8MP测试。

- 海康大华测试工具支持批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称。

- 多路预览，可同时支持9路摄像机实时预览。

- 网线TDR测试，网线测试器，支持生成测试报告。

- 模拟CVBS彩条输出，支持CVBS回路测试。

- DC12V 3A，POE48V 25.5W供电输出。

- 全新按键背光灯，黑暗中也方便操作。

- 增强型数字寻线器，寻线和排序同时测试。*

- 模拟高清电平综合测试，参考值，阀值比对，支持一键生成测试报告。*

# 二、产品概述

V6测试仪是专门针对新一代H.265、4K高清网络摄机安装和维护而研发的测试工具。H.265/H.264编码摄像机，主码流测试图像分辨率高达4K。升级4英寸960x640 IPS全视角IPS电容触摸屏，使用全新系统，测试画面更加清晰流畅。它同时兼顾了模拟、同轴高清监控快球和摄像机测试。

仪表内置极速ONVIF，自动登录播放图像、生成测试报告、多网段测试等；海康大华测试工具，一键批量激活海康大华、支持POE供电输出及测试；TDR线缆断点和短路测量、网线测试、网线TDR测试等线缆测试功能；红光源、光功率计等光纤测试功能；带隔离保护的数字万用表；LED灯夜晚照明、DC12V 3A等功能，提高安装和维护人员工作效率。

# 三、产品功能

- 采用4英寸960x640 IPS高清全视角IPS电容式触摸屏，亮度更高，摄像机图像显示更流畅、清晰；NEW

- 全新硬件解码，支持H.265解码。摄像机在H.265+/H.264编码模式下，主码流测试图像分辨率高达4K，可测试1200W网络摄像机；NEW

- 升级版ONVIF一键生成摄像机测试报告，包含摄像机IP地址、分辨率、编码等相关信息；支持多网段测试；新增自定义修改通道名称，支持网络球机PTZ控制;NEW

- AUTO HD可自动识别AHD/CVI/TVI/CVBS等摄像机并图像显示，以及进行拍照录像、同轴视控、菜单调用等。NEW

- 支持同轴高清4.0，TVI8MP、CVI8MP、AHD8MP摄像机图像测试、同轴视控及菜单调用，支持拍照、录像、放大，回放；NEW

- 支持SDI2.0，EX-SDI8MP摄像机图像测试，同轴视控，菜单调用，支持拍照录像。* NEW

- 新款海康测试工具，支持批量激活、批量修改IP，修改用户名密码等参数，新增自定义修改通道名称，三种字体大小随意调节，摄像机时间可自定义位置显示，更方便。可恢复出厂设置等。NEW

- 新款大华测试工具，支持批量激活大华摄像机，批量修改IP地址，新增自定义修改通道名称，可修改用户名、密码等参数;NEW

- 多路预览，最高支持9路摄像机同时预览，一键链接到onvif播放图像。NEW

- 录像计算工具，用于根据录像时间设备配置计算所需磁盘空间，反之也可以根据磁盘空间和设备配置计算录像时间和计算磁盘空间大小。

- 模拟视频彩条输出功能，支持回路测试，仪表发送及接收CVBS彩条信号，快速测试BNC线缆

- IP探索增强版，更快、更准！盲测，未知IP摄像机秒出IP地址，可检测未激活的海康大华摄像机，点击跳转到相应工具激活。

- 支持大华、海康、ACTi、三星等八十多个网络摄像机厂家IPC私有协议测试；

- 内置无线WIFI功能，可测试无线网络摄像机，支持创建WIFI热点；

- 屏幕投影功能，安装工程宝屏幕投影APP，或在PC端和手机端安装VLC播放器，实时接收工程宝屏幕画面，方便监控安装人员共享信息；

- 全新系统，可自行安装运行IPC厂家的手机或平板移动客户端软件，也可安装APK格式QQ、微信或其他应用；

- 测试PoE交换机、 PoE摄像机等设备电压及功率，测试DC12V电源输入、仪表本机DC12V输出的电压及功率；

- 支持快速截图功能，长按确认键截取屏幕画面，用于保存各类测试报告或快速截图摄像机画面；

- 网线TDR测试，支持生成测试报告，可测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗，千兆摄像机时延偏离等；

- 增强型网线测试，支持生成测试报告，测试网线、电话线排序及通断，测试盒有特殊编号（需定制），可进行线头查找。

- 全新TDR断点和短路测试，支持生成测试报告，曲线图和数值同时显示，可对曲线图进行缩放和移动，移动标杆，更准确定位线缆故障点。* NEW

- 全新数字万用表，数值和仪表盘同时显示，支持一键生成测试报告，保存测试数值。*

- 可同时综合数字万用表功能、光功率计、红光源故障定位等功能。*

- 增强型数字寻线器，寻线和排序同时测试，寻线器寻到网线后，网线接到UTP口，直接显示网线线序。直通，交叉，直接指示，不需要看跑马灯。全新数字模式，抗干扰能力更强劲，拒绝杂音，寻线更精准；* NEW

- PoE电压测量、PING、IP地址扫描、端口闪烁、等网络测试功能；

- PoE DC48V 电源输出，最大功率25.5W；

- DC12V 3A直流电源输出；

- 音频输入和输出功能。

- 聚合物锂电池供电，一次充满可正常工作8小时。

# 四、技术指标

| 产品型号 | V6【*】（型号可选） |
| --- | --- |
| 显示屏： | 4英寸，IPS高清全视角IPS电容式触摸屏，分辨率960x640 |
| 网络端口 | 10/100/1000M 自适应 |
| WIFI | 内置无线WIFI，速率150M，接收无线网络摄像机图像等。 |
| H.265主码流测试 | 硬件解码，支持H.265主码测试摄像机图像，最高分辨率4K，可测试1200W摄像机 |
| IP摄像机测试 | ONVIF（带PTZ云台控制），ACTi、大华IPC-HFW2100P、海康DS-2CD864-E13、三星SNZ-5200、天地伟业TD-NC9200S2、科达IPC120L、霍尼韦尔HICC-2300T、爱谱华顿IP5000-BC-13MP/IRS06-13MP、富尼泰达IPC、富尼泰克kumkang8900、富视捷BY-1080Q、WEISKY IPC等八十多个品牌摄像机。可定制。 |
| 镜头模拟 | 模拟“2.8/3.6/4/6/8/12/16/25mm”镜头画面显示区域。 |
| 对焦信息测试 | 摄像机对焦信息，传输信号质量，图像质量测试。 |
| IP探索 | 全网段寻找摄像机IP地址 |
| 极速ONVIF | 自动登录播放图像,支持修改IP地址，通道名称，生成测试报告等。 |
| 海康测试工具 | 海康摄像机批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称，可修改用户名、密码等参数。 |
| 大华测试工具 | 大华摄像机批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称，可修改用户名密码等。 |
| AutoHD | AUTO HD可自动识别AHD/CVI/TVI/CVBS等摄像机并图像显示，同轴视控、菜单调用等 |
| TVI 4.0视频信号测试 | 1路TVI IN BNC输入，分辨率支持720p 25/30/50/60fps， 1080p 25/30fps， 2048x1536p 18/25/30fps , 2688x1520p 15fps , 2560x1440p 15/25/30fps , 2592x1944P 12.5/20FPS/ 3840 x 2160P 12.5/15 FPS |
| CVI4.0视频信号测试 | 1路CVI IN BNC输入，分辨率支持720p 25/30/50/60fps， 1080p 25/30fps , 2560x1440p 25/30 fps/ 3840 x 2160 12.5/15 FPS |
| AHD4.0视频信号测试 | 1路AHD IN BNC输入，最高分辨率支持720p 25/30fps ，1080p 25/30fps , 2048x1536p 18/25/30fps , 2560x1440p 15/25/30fps , 2592x1944P 12.5/20FPS /3840 x 2160P 15FPS |
| SDI2.0视频信号测试* | 1路HD-SDI/EX-SDI IN BNC输入，分辨率支持720p 25/30/50/60fps，1080p 25/30/50/60fps,1080i 50/60fps， EX-SDI:2560*1440P 25/30FPS,3840*2160P 25/30Fps |
| HDMI输入* | 一路HDMI输入，支持音频输入，分辨率支持：720x480P/60fps720x576P/60fps，1280x720P/25/30/50/60fps，1920x1080P/25/30/50/60fps，1920x1080I/50/60fps，800x600P/60fps，1024x768P/60fps，1280x1024P/60fps。 |
| CVBS视频信号测试 | 1路Video IN BNC输入，1路Video OUT BNC输出，支持PAL/NTSC制式 |
| 视频图像放大 | 支持模拟高清视频图像放大，IP网络摄像机图像放大和移动。 |
| 视频拍照、录像、相片浏览、录像回放 | 对测试画面进行截图、录像，支持中文命名保存，相片浏览、录像回放操作。 |
| 网线TDR测试 | 测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗，千兆摄像机时延偏离等参数 |
| PoE电源输出 | 48V PoE电源输出，最大功率25.5W |
| DC 12V电源输出 | 输出12V 最大直流电流约3A，为摄像机提供临时工作电源 |
| 下拉菜单 | PoE电源开关、仪表IP设置、WLAN开关、彩条输出、LAN口流量监控等功能可快速开启测试。 |
| 音频测试 | 输入一路音频信号，测试声音是否正常，可录音保存。一路音频输出，用于连接耳机。 |
| 云台控制测试 | 支持RS485总线，速率600-115200bps。支持Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多种协议 |
| 彩色图像发生器 | 通过视频OUT端口，发送PAL/NTSC多制式彩条。 |
| UTP网线测试 | 测试任意两线或两线以上的网线，屏幕上显示连接顺序和网线编号。 |
| 协议代码捕捉 | 内置串口工具，可接收、显示控制设备发出的RS485协议代码数据，也可发送十六进制代码。 |
| PoE/PSE电压测试 | 显示供电电压的大小及线路连接情况。 |
| 模拟高清电平综合测试* | 测量视频信号的峰峰值、同步电平、突发电平。参考值，阀值对比，支持一键生成测试报告。 |
| 寻线功能* | 寻线和排序同时测试，寻线器寻到网线后，网线接到UTP口，直接显示网线线序。直通，交叉，直接指示，不需要看跑马灯 |
| TDR断点和短路测量* | 测量BNC线、网线、电话线等线缆断开或短路的位置。曲线图和数值同时显示。 |
| 数字万用表* | 数值和仪表盘同时显示，支持一键生成测试报告。AC/DC电压，AC/DC电流、电阻、电容测试、二极管测试、通断测试等，测试速度3次 / 秒，读数范围-6600～+6600。 |
| 光功率计测量* | 波长(nm)：850/1300/1310/1490/1550/1625nm。功率范围(dBm) ：-70～+10dBm |
| 可见红光源* | 发射可见红光探测光纤线路有无折断、开裂、弯曲等故障。 |
| 电 源 |
| 外接电源 | DC 12V（1A） |
| 电池供电 | 内置7.4V聚合物锂电池，容量3300mAh |
| 充 电 | 一次充电3-4小时，可正常使用8小时 |
| 系统参数 |
| 操作设置 | 电容触摸屏，中文、英文OSD菜单，可选 |
| 自动待机 | 关闭/5-30分钟 |
| 工作环境及规格 |
| 工作温度 | -10℃---+50℃ |
| 工作湿度 | 30%-90% |
| 外形尺寸 | 204mm x 123mm x 38mm /0.6kg |

注“*”标星号的为可选模块！以上数据仅供参考，如有变动恕不提前通知。

# 五、应用范围

(　视频监控工程安装和维护

(　网络布线工程的安装和维护

(　快球、IPC摄像机检测

(　视频传输通道检测

(　PTZ云台协议控制