# 一、功能模块

- 5英寸1920x1080P高清全视角IPS屏，更清晰流畅。

- H.265/H.265+，4K主码流测试，1200W网络摄像机测试。

- 极速ONVIF，生成测试报告、自定义修改通道名称等。

- AutoHD，自动检测显示所接入高清摄像机类型和分辨率。

- 升级同轴高清4.0，TVI/CVI/AHD 8MP测试。

- 海康大华测试工具支持批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称。

- 网线线序检测，远端/中端/近端错误检测。

- 网线TDR测试，网线开路/短路，质量测试。

- DC12V 3A，POE48V 25.5W供电输出。

- 高亮度LED照明灯。

- 4K 30帧 HDMI输入，2K 60帧 VGA输入。*

- 4K EX-SDI，3G-SDI，HD-SDI摄像机测试。*

- 增强型数字寻线器，寻线和排序同时测试。*

# 二、产品概述

# IPC-5000 Plus测试仪是我司针对新一代H.265、4K高清网络摄机的安装和维护而研发的设备，可手腕式佩戴，小巧便携。设备使用5英寸1920x1080的全视角高清电容式触摸屏和全新系统，测试画面清晰流畅。它同时兼顾了模拟、同轴高清监控快球和网络摄像机测试。

支持HDMI 4K 30帧输入、VGA输入显示，可用于连接测试硬盘录像机。

# 设备内置极速ONVIF，可以一键激活海康、自动登录播放图像、生成测试报告、跨网段测试等；支持测试同轴高清4.0的TVI 8MP、CVI 8MP、AHD 8MP的摄像机，支持测试EX-SDI 2.0_4K和3G HD-SDI的摄像机，支持测试模拟摄像机；网线测试、网线TDR测试，数字寻线器等线缆测试功能，内置DC 12V电源输出口和POE供电模块，极大得提高安装和维护人员工作效率。

# 三、产品功能

- 5英寸1920x1080 IPS高清全视角IPS电容式触摸屏，亮度更高，摄像机图像显示更流畅、清晰；NEW

- 支持H.265+,H.265/H264编码的摄像机测试，主码流测试图像分辨率高达4K；

- ONVIF摄像机测试，一键生成摄像机测试报告，支持多网段测试；支持修改IP，修改密码，自定义修改摄像机通道名称等，支持网络球机PTZ控制;

- 睿智IP摄像机测试，自动扫描全网段IP，自动开启PoE供电并且功率显示，输入账号密码即可查看摄像机图像。支持批量激活海康,大华摄像机。一键跳转Onvif和更多专用测试工具。NEW

- AUTO HD可自动识别AHD/CVI/TVI/CVBS等摄像机并图像显示，以及进行拍照录像、同轴视控、菜单调用等。NEW

- 支持同轴高清4.0，TVI8MP、CVI8MP、AHD8MP摄像机图像测试、同轴视控及菜单调用，支持拍照、录像、放大，回放；NEW

- 支持SDI2.0，EX-SDI8MP和3G-SDI摄像机图像测试，同轴视控，菜单调用，支持拍照录像。*NEW

- 支持HDMI高清数字信号输入，最高分辨率可达4K 30帧，支持拍照录像和回放。*NEW

- 支持VGA信号输入，最高分辨率可达2K 60帧，支持拍照录像和回放。*NEW

- 专业版海康测试工具，支持批量激活、批量修改IP，修改用户密码等参数，可自定义修改通道名称，三种字体大小随意调节，H.264/H.265视频快速切换，宽动态开启等视频参数设置。可恢复出厂设置等。NEW

- 大华测试工具，支持批量激活大华摄像机，批量修改IP地址，自定义修改通道名称，摄像机显示时间任意位置调节，三种字体大小任意切换，可修改用户名、密码等参数;NEW

- 多路预览，最高支持32路摄像机同时预览，一键链接到onvif播放图像.

- 内置Wifi，速率150M，可实现无线摄像机的测试；支持创建WIFI热点。

- IP探索增强版，更快、更准！盲测，未知IP摄像机秒出IP地址，可检测未激活的海康大华摄像机，点击跳转到相应工具激活。

- 支持大华、海康、ACTi、宇视、三星等一百多种网络摄像机厂家IPC私有协议测试；

- 屏幕投影和远程控制功能，官网下载安装工程宝远程控制APP，手机即可实时接收工程宝屏幕画面并可控制工程宝界面，方便监控安装人员共享信息；NEW

- 全新系统，可自行安装运行IPC厂家的手机或平板移动客户端软件，也可安装APK格式QQ、微信或其他应用；

- 支持快速截图功能，长按确认键截取屏幕画面，用于保存各类测试报告或快速截图摄像机画面；

- 增强型数字寻线器，抗干扰物杂音，寻线更精准。采用先进复用技术，寻线和排序同时测试。寻线后使用排序功能快速确认寻线结果，便捷高效。网线类型 直通/交叉错线，快速显示。*NEW

- 网线TDR测试，支持生成测试报告，可测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗，千兆摄像机时延偏离等；

- 增强型网线测试，支持生成测试报告，网线近端/中端/远端，哪一端错误检测;测试网线、电话线排序及通断，测试盒有特殊编号（需定制），可进行线头查找。NEW

- PoE电压测量、PING、IP地址扫描、端口闪烁、等网络测试功能；

- 48V PoE、25.5W摄像机供电输出，DC12V 3A供电输出。

- 音频输入测试，可测试拾音器。

- 一体化聚合物锂电池供电，一次充满可正常工作5小时。

# 技术指标

| 产品型号 | IPC 5000/IPC 5100/IPC 5200（*型号可选） |
| --- | --- |
| 主要功能项 |
| 显示屏： | 5英寸，IPS高清全视角IPS电容式触摸屏，分辨率1920x1080 |
| 网络端口 | 10/100/1000M 自适应 |
| WIFI | 内置无线WIFI，速率150M，接收无线网络摄像机图像等。 |
| H.265主码流测试 | 硬件解码，支持H.265/H.264主码测试摄像机图像，最高分辨率4K，可测试1200W摄像机 |
| IP摄像机测试 | 支持跨网段测试摄像机； 支持ONVIF（带PTZ云台控制）协议摄像机的测试； 支持ACTi、大华、海康、三星、天地伟业、科达等一百多个品牌私有协议摄像机测试，私有协议可定制； |
| IP探索 | 全网段寻找摄像机IP地址 |
| 极速ONVIF | 自动登录播放图像,支持修改IP地址，通道名称，生成测试报告等。 |
| 海康测试工具 | 海康摄像机批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称，H264/H265切换等，可修改用户名、密码等参数。 |
| 大华测试工具 | 大华摄像机批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称，可修改用户名密码等。 |
| AutoHD | AUTO HD可自动识别AHD/CVI/TVI/CVBS等摄像机并图像显示，同轴视控、菜单调用等 |
| TVI 4.0视频信号测试 | 1路TVI IN BNC输入，分辨率支持720p 25/30/50/60fps， 1080p 25/30fps， 2048x1536p 18/25/30fps , 2688x1520p 15fps , 2560x1440p 15/25/30fps , 2592x1944P 12.5/20FPS/ 3840 x 2160P 12.5/15 FPS |
| CVI4.0视频信号测试 | 1路CVI IN BNC输入，分辨率支持720p 25/30/50/60fps， 1080p 25/30fps , 2560x1440p 25/30 fps/ 2592x1944 20FPS/2880x1920 20FPS/3840 x 2160 12.5/15 FPS |
| AHD4.0视频信号测试 | 1路AHD IN BNC输入，最高分辨率支持720p 25/30fps ，1080p 25/30fps , 2048x1536p 18/25/30fps , 2560x1440p 15/25/30fps , 2592x1944P 12.5/20FPS /3840 x 2160P 15FPS |
| SDI2.0视频信号测试* | 1路HD-SDI/EX-SDI IN BNC输入，分辨率支持720p 25/30/50/60fps，1080p 25/30/50/60fps,1080i 50/60fps， EX-SDI:2560*1440P 25/30FPS,3840*2160P 25/30Fps |
| HDMI输入* | 一路HDMI输入，支持音频输入，最高分辨率支持4K30F：4K_3840*2160/2K_2560*1440P/1920×1080p /1920×1080i /720×480p /720×576p /1280×720p/1024×768p/1280×1024p /1280×900p /1440×900p等。 |
| VGA输入* | 一路VGA信号输入，可当显示器。支持分辨率如下：2048x1152P 60FPS、1920x1200P 60FPS、1920x1080P 60FPS、1792x1344P 60FPS、1680x1050P 60FPS、1600x1200/900P 60FPS/1440x900P 60FPS、1360x768P 60FPS、1280x1024/960/800/768/720P 60FPS、1152x870P 60FPS、1024x768P 60FPS、800x600P 60FPS、640x480P 60FPS。 |
| 视频图像放大 | 支持模拟高清视频图像放大，IP网络摄像机图像放大和移动。 |
| 视频拍照、录像、相片浏览、录像回放 | 对测试画面进行截图、录像，支持中文命名保存，相片浏览、录像回放操作。 |
| 网线TDR测试 | 测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗，千兆摄像机时延偏离等参数 |
| PoE电源输出 | 48V PoE电源输出，最大功率25.5W |
| DC 12V电源输出 | 输出12V 最大直流电流约3A，为摄像机提供临时工作电源 |
| 下拉菜单 | PoE电源开关、仪表IP设置、WLAN开关LAN口流量监控等功能可快速开启测试。 |
| 音频测试 | 输入一路音频信号，测试声音是否正常，可录音保存。 |
| 外部存储 | 可接外部SD卡，最大支持32G，可用于存储视频，照片等文件 |
| 云台控制测试 | 支持RS485总线，速率600-115200bps。支持Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多种协议 |
| UTP网线测试 | 测试任意两线或两线以上的网线，可检测网线哪一端错误，屏幕上显示连接顺序和网线编号。 |
| 协议代码捕捉 | 内置串口工具，可接收、显示控制设备发出的RS485协议代码数据，也可发送十六进制代码。 |
| 电源管理 | 显示12V电源输入和输出电压和功率。 |
| 寻线功能* | 寻线和排序同时测试，寻线器寻到网线后，网线接到UTP口，直接显示网线线序。直通，交叉，直接指示，不需要看跑马灯 |
| 电 源 |
| 外接电源 | DC 12V（2A） |
| 电池供电 | 内置7.4V聚合物锂电池，容量3350mAh(IPC-5000电池为2600mAh) |
| 充 电 | 一次充电3-4小时，可正常使用5小时 |
| 系统参数 |
| 操作设置 | 电容触摸屏，中文、英文OSD菜单，可选 |
| 自动待机 | 关闭/5-30分钟 |
| 工作环境及规格 |
| 工作温度 | -10℃---+50℃ |
| 工作湿度 | 30%-90% |
| 外形尺寸 | 183mm x 110mm x 36.5mm /0.32kg |

以上数据仅供参考，如有变动恕不提前通知。

# 五、应用范围

(　视频监控工程安装和维护

(　网络布线工程的安装和维护

(　PTZ云台协议控制

(　快球、摄像头检测

# Text boxes

# IPC网络视频监控综合测试仪

5英寸/1920x1080P

IPC-5000 Plus

IP/CVBS/TVI/CVI/AHD/EX&HD-SDI

HDMI 4K 30fps输入，VGA输入显示

广州网路通电子有限公司

地址：广州市高新技术产业开发区萝岗瑞泰路2号德浩集团大楼C栋二楼

电话：020-87566118  87566228

传真：020-38075018

网址：www.wanglu.com.cn

邮箱：sales@wanglu.com.cn