- 二级编码数字模式，抗干扰无杂音，寻线更精准

- 全新复用技术，寻线+排序同时测试，快速验证寻线结果

- 网线千兆/百兆，直通/交叉/错线，一目了然。

- 网线端口通断检测

- 接口60V耐压防烧，支持POE带电寻线

- 屏蔽网线屏蔽层通断检测

- 线缆短路检测

- 支持交换机连接时的对线检测，可用于交换机百兆/千兆识别

- PD受电检测

- 电话状态 待机/来电/掉线，一目了然

- 支持静音模式

- 双LED照明，黑暗环境正常施工。

# 产品概述

# T66是网路通电子有限公司针对综合布线，线缆检修维护开发的线缆查找及测试工具。数字编码具有优良的抗干扰性，大大提高寻线精准度。创新复用技术，寻线和排序同时测试，快速验证寻线结果。

# 水晶头故障端快速识别，解决网线测试的难题。接口60V耐压，有效防护仪表。同时具备PD受电检测、电话线状态检测等更多功能。

# 三、技术指标

| 产品型号 | CT-66 |
| --- | --- |
| 发射信号 | 数字信号（无干扰无噪音） |
| 寻线线材 | 支持RJ45双绞线，RJ11电话线，BNC视频线及弱电金属线 1-8线序、G屏蔽层通断指示灯；网线类型检测：直通/交叉/错 |
| UTP线序测试 | 线，网线适用于百兆/千兆检测；端口近端、中端、远端通断检测 |
| 网线端口通断检测 | 检测网线两侧端口各引脚通断情况 |
| Pd受电检测 | 测试PoE交换机供电情况 |
| LED照明灯 | 短按打开/关闭LED灯 |
| 静音模式 | 长按MUTE键可切换静音模式，通过指示灯静音寻线 |
| 音频输出口 | 支持外接音频输出 |
| 电源（电池） |
| 测量续航 | 2节5号电池 |
| 工作环境及规格 |
| 工作温度 | -10℃---+50℃ |
| 工作湿度 | 30%-90% |
| 外形尺寸 | 发送器 | 152mm x 62mm x 27mm /0.12KG |
|  | 接收器 | 218mm x 48mm x 32mm /0.1KG |

以上数据仅供参考，如有变动恕不提前通知。

# 五、应用范围

(　布线工程的安装和维护

(　机房维护检修

(　监控安装

# Text boxes

# 数字寻线器T66

数字寻线器 CT-66