# 一、功能模块

- 创新OLED 5.55英寸1280x720P高清全视角屏，高亮，省电，更适合于室外摄像测试。

- 新一代CPU 1.6G，处理速度快，功耗低

- 新一代LPDDR4内存，低功耗电，速度快

- 安卓10系统，响应更快

- H.265/H.265+，4K主码流测试，1200W网络摄像机测试。

- 极速ONVIF，生成测试报告、自定义修改通道名称等。

- AutoHD，自动检测显示所接入高清摄像机类型和分辨率。

- 升级同轴高清4.0，TVI/CVI/AHD 8MP测试。

- 支持CVI同轴音频，以及新增CVI 5MP16:9/6MP等摄像机测试；

- 海康大华测试工具支持批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称。

- 下拉菜单新增PING/DHCP/网速信息等。

- 网线线序检测，端口通断远端/中端/近端错误检测。

- 网线TDR测试，网线开路/短路，质量测试。

- DC12V 3A，POE48V 30W供电输出。

- 4K 30F HDMI输入，2K 60F VGA输入。（选配功能）

- 4K EX-SDI，3G-SDI，HD-SDI摄像机测试。（仅IPC-5620 Plus支持此功能）

- 增强型数字寻线器，寻线和排序同时测试。（选配功能）

- 轻薄精美外观，胶套保护，一体化电池，安全耐用。

# 二、产品概述

# IPC-5600 Plus系列工程宝是我司针对新一代H.265、4K高清网络摄机的安装和维护而研发的设备，可手腕式佩戴，小巧便携。设备使用OLED 5.55英寸1280x720的全视角高清电容式触摸屏和全新安卓10系统，测试画面清晰流畅。它同时兼顾了模拟、同轴高清监控快球和网络摄像机测试。

支持HDMI 4K 30帧输入、VGA输入显示，可用于连接测试硬盘录像机。（选配功能）

# 设备内置极速ONVIF，可以一键激活海康、自动登录播放图像、生成测试报告、跨网段测试等；支持测试同轴高清4.0的TVI 8MP、CVI 8MP、AHD 8MP的摄像机，支持测试EX-SDI 2.0_4K和3G HD-SDI的摄像机（仅IPC-5620 Plus支持此功能），支持测试模拟摄像机；网线测试、网线TDR测试，数字寻线器（选配功能）等线缆测试功能，内置DC 12V电源输出口和POE供电模块，极大得提高安装和维护人员工作效率。

# 三、产品功能

- OLED 5.55英寸1280x720高清全视角电容式触摸屏，高亮，省电，更适合于室外摄像测试；NEW

- 支持H.265+,H.265/H264编码的摄像机测试，主码流测试图像分辨率高达4K；

- ONVIF摄像机测试，一键生成摄像机测试报告，支持多网段测试；支持修改IP，修改密码，自定义修改摄像机通道名称等，支持网络球机PTZ控制；

- 睿智IP摄像机测试，自动扫描全网段IP，自动开启POE供电并且功率显示，输入账号密码即可查看摄像机图像。支持批量激活海康,大华摄像机。一键跳转ONVIF和更多专用测试工具；

- AUTO HD可自动识别AHD/CVI/TVI/CVBS等摄像机并图像显示，以及进行拍照录像、同轴视控、菜单调用等；

- 支持同轴高清4.0，TVI8MP、CVI8MP、AHD8MP摄像机图像测试、同轴视控及菜单调用，支持拍照、录像、放大、回放；

- 支持SDI2.0，EX-SDI8MP和3G-SDI摄像机图像测试，同轴视控，菜单调用，支持拍照录像；（仅IPC-5620 Plus支持此功能）

- 支持HDMI高清数字信号输入，最高分辨率可达4K 30帧，支持拍照录像和回放；（选配功能）

- 支持VGA信号输入，最高分辨率可达2K 60帧，支持拍照录像和回放；（选配功能）

- 专业版海康测试工具，支持批量激活、批量修改IP，修改用户密码等参数，可自定义修改通道名称，三种字体大小随意调节，H.264/H.265视频快速切换，宽动态开启等视频参数设置。可恢复出厂设置等；

- 大华测试工具，支持批量激活大华摄像机，批量修改IP地址，自定义修改通道名称，摄像机显示时间任意位置调节，三种字体大小任意切换，可修改用户名、密码等参数；

- 多路预览，最高支持32路摄像机同时预览，一键链接到ONVIF播放图像；

- 内置Wi-Fi，速率150M，可实现无线摄像机的测试；支持创建WIFI热点；

- IP探索增强版，更快、更准！盲测，未知IP摄像机秒出IP地址，可检测未激活的海康大华摄像机，点击跳转到相应工具激活；

- 支持大华、海康、ACTi、宇视、三星等一百多种网络摄像机厂家IPC私有协议测试；

- 屏幕投影和远程控制功能，官网下载安装工程宝远程控制APP，手机即可实时接收工程宝屏幕画面并可控制工程宝界面，方便监控安装人员共享信息；

- 全新系统，可自行安装运行IPC厂家的手机或平板移动客户端软件，也可安装APK格式QQ、微信或其他应用；

- 支持快速截图功能，长按确认键截取屏幕画面，用于保存各类测试报告或快速截图摄像机画面；

- 增强型数字寻线器，抗干扰物杂音，寻线更精准。采用先进复用技术，寻线和排序同时测试。寻线后使用排序功能快速确认寻线结果，便捷高效。网线类型 直通/交叉错线，快速显示。（选配功能）

- 网线TDR测试，支持生成测试报告，可测试网线线对状态、长度、衰减，千兆摄像机的时延偏离、反射率、阻抗等；

- 增强型网线测试，支持生成测试报告，网线近端/中端/远端，哪一端错误检测。测试网线、电话线排序及通断，测试盒有特殊编号（需定制），可进行线头查找；

- PING、IP地址扫描、端口闪烁、等网络测试功能；

- 48V POE 30W供电输出，DC12V 3A供电输出。

- 音频输入测试，可测试拾音器。

- 一体化聚合物锂电池供电，IPC-5610 Plus和IPC-5620 Plus的电池充满电，可正常工作约6小时。IPC-5600 Plus的电池充满电，可正常工作约5小时。

# 技术参数

| 产品型号 | IPC-5600 Plus /IPC-5610 Plus /IPC-5620 Plus |
| --- | --- |
| 主要功能项 |
| 显示屏 | 5.55英寸，OLED高清全视角电容式触摸屏，分辨率1280x720 |
| 网络端口 | 10/100/1000M 自适应，1个RJ45网口 |
| Wi-Fi | 内置无线Wi-Fi，速率150M，接收无线网络摄像机图像等。 |
| H.265主码流测试 | 硬件解码，支持H.265/H.264测试摄像机的主码流图像，支持预览最高分辨率达4K的摄像机图像，可测试1200W像素的摄像机。 |
| IP摄像机测试 | 支持跨网段测试摄像机； 支持ONVIF（带PTZ云台控制）协议摄像机的测试； 支持ACTi、大华、海康、三星、天地伟业、科达等一百多个品牌私有协议摄像机测试，私有协议可定制。 |
| IP探索 | 全网段寻找摄像机IP地址。 |
| 极速ONVIF | 自动登录播放图像，支持修改IP地址，通道名称，生成测试报告等。 |
| 海康测试工具 | 海康摄像机批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称，H264/H265切换等，可修改用户名、密码等参数。 |
| 大华测试工具 | 大华摄像机批量激活，批量修改IP，自定义修改通道名称，可修改用户名密码等。 |
| AutoHD | AUTO HD可自动识别AHD/CVI/TVI/CVBS等摄像机并图像显示，同轴视控、菜单调用等。 |
| TVI 4.0视频信号测试 | 1路TVI IN BNC输入，分辨率支持 4K/8MP_3840x2160p 12.5/15fps, 5MP_2592x1944p12.5/20fps, 4MP_2688x1520p 15fps，4MP_2560x1440P 15/25/30fps, 3MP_2048x1536p 18/25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30/50/60fps， 支持音频检测，同轴视控，菜单调用。 |
| CVI4.0视频信号测试 | 1路CVI IN BNC输入，分辨率支持 4K/8MP_3840x2160p 12.5/15fps， 6MP_2880x1920p 20fps， 5MP_2592x1944P 20fps，5MP_2880 x1620P 25 fps， 4MP_2560x1440p 25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30/50/60fps， 支持同轴视控，菜单调用。 支持CVI音频测试（仅1080P）。 |
| AHD4.0视频信号测试 | 1路AHD IN BNC输入，分辨率支持 4K/8MP_3840x2160p 15fps, 5MP_2592x1944p12.5/20fps, 4MP_2560x1440p 15/25/30fps, 3MP_2048x1536p 18/25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30/50/60fps， 支持同轴视控，菜单调用。 |
| SDI2.0视频信号测试（仅PC-5200 Plus支持此功能） | 1路HD-SDI/EX-SDI IN BNC输入，分辨率支持720P 25/30/50/60 FPS，1080P 25/30/50/60 FPS, 1080i 50/60 FPS， EX-SDI输入，分辨率支持2560x1440P 25/30FPS, 3840x2160P 25/30 FPS |
| HDMI输入 (选配功能） | 一路HDMI输入，支持音频输入，最高分辨率支持4K 30FPS：4K_3840 x 2160，2K_2560 x 1440P，1920×1080P，1920×1080i，720×480P，720×576P，1280×720P，1024×768 P，1280×1024P，1280×900P，1440×900P等。 |
| VGA输入 (选配功能） | 一路VGA信号输入，可当显示器。支持分辨率如下：2048x1152P 60FPS，1920x1200P 60FPS，1920x1080P 60FPS， 1792x1344P 60FPS，1680x1050P 60FPS，1600x1200/900P 60FPS，1440x900P 60FPS，1360x768P 60FPS，1280x1024/960/800/768/720P 60FPS，1152x870P 60FPS，1024x768P 60FPS，800x600P 60FPS，640x480P 60FPS。 |
| 视频图像放大 | 支持模拟/高清视频图像放大，IP网络摄像机图像放大和移动。 |
| 视频拍照、录像、相片浏览、录像回放 | 对测试画面进行截图、录像，支持中文命名保存，相片浏览、录像回放操作。 |
| 网线TDR测试 | 测试网线线对状态、长度、衰减，千兆摄像机时延偏离、反射率、阻抗等参数。 |
| POE电源输出 | 48V POE电源输出，最大功率30W |
| DC 12V电源输出 | 输出12V 最大直流电流约3A，为摄像机提供临时工作电源。 |
| 下拉菜单 | POE电源开关、仪表IP设置、系统设置、LAN口流量监控等功能可快速开启测试。 |
| 音频测试 | 输入一路音频信号，测试声音是否正常，可录音保存。 |
| 外部存储 | 可接外部SD卡，最大支持32G，可用于存储视频，照片等文件。 |
| 云台控制测试 | 支持RS485总线，速率600-115200bps。支持Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多种协议。 |
| UTP网线测试 | 测试任意两线或两线以上的网线，可检测网线哪一端错误，屏幕上显示连接顺序和网线编号。 |
| 协议代码捕捉 | 内置串口工具，可接收、显示控制设备发出的RS485协议代码数据，也可发送十六进制代码。 |
| 电源管理 | 显示12V电源输入和输出电压和功率。 |
| 寻线功能（选配功能） | 寻线和排序同时测试，寻线器寻到网线后，网线接到UTP口，直接显示网线的线序。直通，交叉，直接指示，不需要看跑马灯。 |
| 电 源 |
| 外接电源 | DC 12V（1A） |
| 电池供电 | 内置7.4V聚合物锂电池，IPC-5610 Plus和IPC-5620 Plus的容量为7.4V/3350mAh，IPC-5000 Plus的电池容量为7.4V/2600mAh |
| 充 电 | 电池充满电，IPC-5610 Plus和IPC-5620 Plus可正常使用约6小时，IPC-5600 Plus可正常使用约5小时 |
| 系统参数 |
| 操作设置 | 电容触摸屏，简体中文、繁体、英文等多种语言可选 |
| 自动待机 | 关闭/5-30分钟 |
| 工作环境及规格 |
| 工作温度 | -10℃---+50℃ |
| 工作湿度 | 30%-90% |
| 外形尺寸 | 183mm x 110mm x 36.5mm /0.32kg |

# 五、应用范围

(　视频监控工程安装和维护

(　网络布线工程的安装和维护

(　PTZ云台协议控制

(　快球、摄像头检测

# Text boxes

5.55英寸/OLED阳光屏/1280x720P

IPC-5600PLUS新一代CPU和内存，运行速度更快

安卓10，更快功耗更低

OLED 阳光下清晰可见

网络/同轴高清4K

线缆和网络测试

IPC-5600 Plus/ IPC-5610 Plus/ IPC-5620 Plus