# 支持SFP光模块测试、SFP光模块DDM数字诊断等

# PoE++/60W供电输出，大功率输出限时和过载保护，安全可靠 NEW

# 8英⼨⼤屏幕，1920x1200⾼清视⽹膜屏 NEW

# 强⼤的4K h.265解码，测试各种⽹络摄像机

# PoE交换机检测器功能，PoE交换机协议检测、功率检测、供电线对检测等 NEW

# DC12V2A/12V 3A电源输出，5V 2A USB充电宝功能

# 1000M⽹⼝，可进⾏Ping、IP地址扫描、上⽹等⽹络测试

# WIFI⽆线⽹络检测，上⽹等

# 长度测量，长达3Km线、BNC线、RVV控制线等线缆开路长度检测 NEW

# 创新⽹线TDR测试，最大测试距离180米

# 创新RJ45⽔晶头压线检测，哪芯没压好会提⽰显⽰

# 四核⾼性能CPU，⽀持在线更新，安装APP应⽤

# ⼿机投影控制，⼿机也可远程操作

# 7.4V 7800mA超⼤电池，让你⼯作⽆忧

# 产品概述：

# T80系列工程宝是⽹路通公司专⻔针对安防监控、综合布线开发的专业测试仪表。H.265编码摄像机，主码流测试图像分辨率高达4K。升级8寸1920x1200 IPS全视角电容触摸屏，使用全新系统，测试画面更加清晰流畅。提供千兆SFP光模块和双千兆以太网接口，大功率POE供电，可为大功率摄像头提供临时供电；PoE检测器专为802.3 af/at交换机提供检测功能，快速显示连接摄像机的交换机端口是否有供电，供电协议，电压等。

# 采⽤4核CPU，新⼀代lpDDR4内存，e-MMC存储，全新系统产品；集成网络摄像机测试、WIFI测试仪、以太⽹测试仪、光等多种功能为⼀体；全新外观设计，靓丽新颖，符合⼈体⼯程学，硬件软件双优化，⽀持⼿机app远程控制、对讲等。

# 应用范围

(　视频监控工程安装和维护

(　网络布线工程的安装和维护

(　快球、IPC摄像机检测

(　视频传输通道检测

(　PTZ云台协议控制

# 技术指标

| 产品型号 | T80 基础款 |
| --- | --- |
| 显示屏： | 8.0英寸，IPS高清全视角电容式触摸屏，分辨率1920x1200。 |
| SFP光模块端口 | 1个千兆SFP光模块插槽。 |
| 网络端口 | 两个10/100/1000M 自适应，RJ45。 |
| WIFI | 内置2.4G无线WIFI，最大速率150M，接收无线网络摄像机图像等。 |
| WIFI分析仪 | 内置WIFI分析仪，可查看wifi信息、测试wifi强度、分析信道占用情况和信道评级等。 |
| H.265主码流测试 | 硬件解码，支持H.265主码测试摄像机图像，最高分辨率4K，可测试1200W摄像机 |
| IP摄像机测试 | DC12V/POE++ 60W供电及功率检测、网络信息、IP地址搜索、图像显示等功能一体。 |
| NON-ONVIF (私有协议) | ONVIF（带PTZ云台控制），ACTi、大华IPC-HFW2100P、海康DS-2CD864-E13、三星SNZ-5200、天地伟业TD-NC9200S2、科达IPC120L、霍尼韦尔HICC-2300T、爱谱华顿IP5000-BC-13MP/IRS06-13MP、富尼泰达IPC、富尼泰克kumkang8900、富视捷BY-1080Q、WEISKY IPC等八十多个品牌摄像机。可定制。 |
| IP探索 | 全网段寻找摄像机IP地址。 |
| 极速ONVIF | 自动登录播放图像,修改IP、通道名称等参数，生成测试报告等。 |
| 海康测试工具 | 海康摄像机一键激活、图像测试，可修改用户名、密码、编码格式、IP地址和通道名称等参数。支持批量激活、修改视频设置、IP地址、恢复出厂设置等。 |
| 大华测试工具 | 大华摄像批量激活、图像测试，输入重置预留手机号，可修改用户名、密码、IP和通道名称等参数。 |
| 视频拍照、录像、相片浏览、录像回放 | 对测试画面进行截图、录像，支持中文命名保存，相片浏览、录像回放操作。 |
| 网线TDR测试 | 测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗、时延偏离等参数。 |
| PoE++电源输出 | 55V PoE电源输出，最大功率60W。 |
| DC 12V电源输出 | 输出12V 最大直流电流约3A，为摄像机提供临时工作电源。 |
| DC 24V2A电源输出 | 输出24V 最大直流电流约2A，为摄像机提供临时工作电源。 |
| USB 5V电源输出 | 5V 2A电源输出功能，可作为手机充电宝功能。 |
| 下拉菜单 | PoE电源开关、PING、仪表IP设置、WLAN开关、LAN口流量监控等功能可快速开启测试。 |
| 音频测试 | 输入一路音频信号，测试声音是否正常，可录音保存。 一路音频输出，用于连接耳机。 |
| UTP网线测试 | 新增端口通断远端/中端/近端错误检测。测试任意两线或两线以上的网线，屏幕上显示连接顺序和网线编号，可测试屏蔽层网线。 |
| 协议代码捕捉 | 内置串口工具，可接收、显示控制设备发出的RS485协议代码数据，也可发送十六进制代码。 |
| 网络测试功能 | IP地址扫描、链路扫描、PING包测试。快速查找与仪表连接的IP摄像机或其他设备的IP地址。 |
| PoE/PSE检测器 | 快速检测PoE交换机端口情况，显示供电电压的大小及线路连接情况，支持PoE协议标准802.3at/af或非标检测。 |
| 长度测量 | 测量BNC线、网线、电话线等线缆断线（开路状态）位置，最大测试距离3千米，不支持短路长度检测。 |
| 电 源 |
| 外接电源 | DC 12V（2A） |
| 电池供电 | 内置7.4V聚合物锂电池，容量7800mAh。 |
| 充 电 | 充电3.5小时,一次充电完成可正常使用11小时。 |
| 系统参数 |
| 操作设置 | 电容触摸屏，中文、繁体中文、英语、波兰语、意大利语、韩语、俄罗斯语、西班牙语、法语、日语、德语、土耳其语、塞尔维亚语、捷克语、葡萄牙语、越南语OSD菜单，可选。 |
| 自动待机 | 关闭/5-30分钟。 |
| 工作环境及规格 |
| 工作温度 | -10℃---+50℃ |
| 工作湿度 | 30%-90% |
| 外形尺寸 | 276mmX171mmX46mm / 1.05Kg |

注：以上数据仅供参考，如有变动恕不提前通知。

# Text boxes

广州网路通电子有限公司

SFP光模块

PoE++

SFP/H.265&4k/POE++60W/长度测量

4K多功能工程宝

4K H.265

4核CPU

POE检测器

POE++60W

LPDDR4

SFP

长度测量

网线TDR长度

测试

高级网络工具

电源管理2.0

WIFI测试

水晶头和网线

检测

大华测试工具

海康测试工具

T80 基础款

广州网路通电子有限公司

广州网路通讯设备有限公司

地址：广州市黄埔萝岗开泰大道瑞泰路2号创造者园区C栋2楼
电话：020-87566118  87566228  38075108

传真：020-38075018

网址：www.wanglu.com.cn

邮箱：sales@wanglu.com.cn

热线电话：400-811-6388