# OTDR 3⽶-150km精准测试，⾃动测试，事件地图等，易⽤易懂

# SFP光模块、稳定光源、光功率、红光源等光纤检测功能

# 8英⼨⼤屏幕，1920x1200⾼清视⽹膜屏

# 内部存储+外部TF卡，可以通过⽹络或U盘拷⻉数据

# 简单易⽤的⽂件管理，⽣成SOR、PDF、CVS等数据⽂件，快速截图

# ⼿机投影控制，⼿机也可远程操作测试光纤

# 强⼤的8K h.265解码，测试各种⽹络摄像机

# 可选4K TVI/CVI/AHD模拟摄像机测试

# 可选HDMI输⼊（模拟TV电视显⽰），HDMI输出，VGA输⼊显⽰

# PoE供电和PoE交换机供电协议检测，功率检测，供电线对检测等

# DC12V2A/12V 3A电源输出，5V 2A USB充电宝功能

# 1000M⽹⼝，可进⾏Ping、IP地址扫描、上⽹等⽹络测试

# WIFI⽆线⽹络检测，上⽹等

# 带隔离保护数字万用表

# 创新⽹线TDR测试，最大测试距离180米

# 创新RJ45⽔晶头压线检测，哪根没压好会提⽰显⽰

# 创新⽹线找线和⽹线排序同时检测，让你100%精准找到线，避免误判

# 可选激光测距80米、GPS/北斗双模定位等

# 产品概述：

# MT-8800系列光时域反射仪是⽹路通公司专⻔针对光纤、光通讯检测、安防监控、综合布线开发的专业测试仪表。可检测光纤链路⻓度，精准确定连接熔接点位置，检测整个光纤链路以及链路上的连接点、熔接点等损耗，以及光纤链路衰减系数等。部分型号可⽀持带弱光检测。

# 采⽤4核CPU，新⼀代lpDDR4内存，e-MMC存储，全新系统产品；集成OTDR、WIFI测试仪、⼯程宝、以太⽹测试仪、光功率计、稳定光源、红光源、寻线器等多种功能为⼀体；全新外观设计，靓丽新颖，符合⼈体⼯程学，硬件软件双优化，⽀持⼿机app远程控制，在办公室也能测试并获取测试结果。

# 五、应用范围

(　视频监控工程安装和维护

(　网络布线工程的安装和维护

(　快球、IPC摄像机检测

(　视频传输通道检测

(　PTZ云台协议控制

# 四、技术指标

| OTDR技术规格 |
| --- |
| 波长(nm) | 1310/1550 | 1610 |
| 动态范围(dB)1 | 28/26 | 30/28 | 32/30 | 34/34 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 来光检测 | 支持 | 不支持 |
| 带光测试 | 不支持 | 支持 |
| 事件盲区(m)2 | ≤2 |
| 衰减盲区(m)3 | ≤10 |
| 量程范围(km) | 0.5、1、2、5、10、25、50、100、200 |
| 脉冲宽度(ns) | 5, 10, 20, 30, 50, 80, 160, 300, 500, 800, 1000, 2000, 4000, 6000, 10000, 20000 |
| 测试精度 | ±（1 m +取样间隔+0.005% x 测试距离） |
| 测量时长 | 5s~3min，实时 |
| 线性度(dB/dB) | ±0.05 |
| 最小距离分辨率(m) | 0.05 |
| 采样点数(K) | 32- 128 |
| 损耗阈值(dB) | 0.05 |
| 损耗分辨率(dB) | 0.01 |
| 文件格式 | SOR标准文件格式/ PDF/ EXCEL |
| 数据存储 | 内存8G+TF卡 |
| 接口类型 | FC-PC,SC-PC |
| 备注：1、技术规格描述了用典型PC型连接器进行测量时仪器的保证性能。不考虑由于光纤折射率导致的不确定度。 2、动态范围是在最大脉冲宽度，动态范围是在200km/20000ns/3min条件下测得的数据。 3、盲区测量条件：反射事件在5Km以内，回波损耗为45dB，使用最小的脉宽进行测量。 4、TF需要自行购买。 |

| 产品型号 | MT-8800【*】型号可选 |
| --- | --- |
| 显示屏： | 8.0寸，IPS高清全视角电容式触摸屏，分辨率1920x1200。 |
| SFP光模块端口 | 1个千兆SFP光模块插槽。 |
| 网络端口 | 两个10/100/1000M 自适应以太网接口，RJ45。 |
| WIFI | 内置双频段2.4G/5G无线WIFI，最大速率433.3M，接收无线网络摄像机图像等。 |
| WIFI分析仪 | 内置WIFI分析仪，可查看wifi信息、测试wifi强度、分析信道占用情况和信道评级等。 |
| H.265主码流测试 | 硬件解码，支持H.265+,H.265/H264编码的摄像机测试，摄像机在H.264编码模式下，主码流测试图像最高支持分辨率4K/30FPS。摄像机在H.265编码模式下，主码流测试图像最高支持分辨率8K/24FPS。 |
| IP摄像机测试 | DC12V/POE 48V供电及功率检测、网络信息、IP地址搜索、图像显示等功能一体。 |
| NON-ONVIF (私有协议) | ONVIF（带PTZ云台控制），ACTi、大华IPC-HFW2100P、海康DS-2CD864-E13、三星SNZ-5200、天地伟业TD-NC9200S2、科达IPC120L、霍尼韦尔HICC-2300T、爱谱华顿IP5000-BC-13MP/IRS06-13MP、富尼泰达IPC、富尼泰克kumkang8900、富视捷BY-1080Q、WEISKY IPC等八十多个品牌摄像机。可定制。 |
| IP探索 | 全网段寻找摄像机IP地址。 |
| 极速ONVIF | 自动登录播放图像,修改IP、通道名称等参数，生成测试报告等。 |
| 海康测试工具 | 海康摄像机一键激活、图像测试，可修改用户名、密码、编码格式、IP地址和通道名称等参数。支持批量激活、修改视频设置、IP地址、恢复出厂设置等。 |
| 大华测试工具 | 大华摄像批量激活、图像测试，输入重置预留手机号，可修改用户名、密码、IP和通道名称等参数。 |
| TVI 5.0视频信号测试 | 1路CVI IN BNC输入，分辨率支持 4K/8MP_3840x2160p 12.5/15fps, 5MP_2592x1944p12.5/20fps, 4MP_2688x1520p 15fps，4MP_2560x1440P 15/25/30fps, 3MP_2048x1536p 18/25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30/50/60fps， 支持音频检测，支持同轴视控，菜单调用。（仅支持1080p格式下的音频检测） |
| CVI4.0视频信号测试 | 1路CVI IN BNC输入，分辨率支持 4K/8MP_3840x2160p 12.5/15fps， 6MP_2880x1920p 20fps， 5MP_2592x1944P 20fps，5MP_2880 x1620P 25 fps， 4MP_2560x1440p 25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30/50/60fps |
| AHD4.0视频信号测试 | 1路AHD IN BNC输入，分辨率支持 4K/8MP_3840x2160p 15fps, 5MP_2592x1944p12.5/20fps, 4MP_2560x1440p 15/25/30fps, 3MP_2048x1536p 18/25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30fps， 支持同轴视控，菜单调用。 |
| CVBS视频信号测试 | 1路Video IN BNC输入，1路Video OUT BNC输出，支持PAL/NTSC制式。 |
| 视频图像放大 | 支持模拟视频图像放大，IP网络摄像机图像放大和移动。 |
| 视频拍照、录像、相片浏览、录像回放 | 对测试画面进行截图、录像，支持中文命名保存，相片浏览、录像回放操作。 |
| 网线TDR测试 | 测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗、时延偏离等参数。 |
| HDMI输入 | 一路HDMI输入，最高分辨率支持4K 30帧 4K_3840*2160 24/25/30fps /2K_2560*1440P 60fps / 1920×1080p 24/25/30/50/59/60fps /1920×1080i 50/58/60fps / 1280×720p 25/30/50/59/60fps /720×480p 60fps /720×576p 60fps / 1024×768p 60fps /1280×1024p 60fps /1600×1200p 60fps /1440×900p 60fps/800×600p 60fps等。 |
| HDMI输出 | 一路HDMI输出，可支持分辨率4K60帧（3840x2160p） 。 |
| VGA输入 | 一路VGA信号输入，可当显示器。支持分辨率如下： 1280x1024/960/800/768/720P 60FPS，1152x870P 60FPS，1024x768P 60FPS，800x600P 60FPS，640x480P 60FPS。 |
| PoE电源输出 | 48V PoE电源输出，最大功率30W。 |
| DC 12V电源输出 | 输出12V 最大直流电流约3A，为摄像机提供临时工作电源。 |
| USB 5V电源输出 | 5V 2A电源输出功能，可作为手机充电宝功能。 |
| 下拉菜单 | PoE电源开关、仪表IP设置、WLAN开关、HDMI输入、彩条输出、LAN口流量监控等功能可快速开启测试。 |
| 音频测试 | 输入一路音频信号，测试声音是否正常，可录音保存。 一路音频输出，用于连接耳机。 |
| 云台控制测试 | 支持RS485总线，速率600-115200bps。支持Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多种协议。 |
| 4K彩色发生器* | 通过视频OUT端口，发送CVI/TVI/AHD/CVBS多种类型、分辨率彩色图型条视频测试信号。 CVI彩条支持分辨率帧率 4K/8MP_3840x2160p 12.5/15fps， 5MP_2592x1944P 20fps， 4MP_2560x1440p 25/30fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30/50/60fps， TVI彩条支持分辨率帧率 4K/8MP_3840x2160p 12.5/15fps, 5MP_2592x1944p12.5/20fps, 4MP_2560x1440P 15/25/30fps, 3MP_2048x1536p 18fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30/50/60fps， AHD彩条支持分辨率帧率 4K/8MP_3840x2160p 15fps, 5MP_2592x1944p12.5/20fps, 4MP_2560x1440p 15/25/30fps, 3MP_2048x1536p 18fps， 1920x1080p 25/30fps， 1280x720p 25/30fps， CVBS彩条支持制式:PAL/NTSC。 |
| UTP网线测试 | 新增端口通断远端/中端/近端错误检测。测试任意两线或两线以上的网线，屏幕上显示连接顺序和网线编号，可测试屏蔽层网线。 |
| 协议代码捕捉 | 内置串口工具，可接收、显示控制设备发出的RS485协议代码数据，也可发送十六进制代码。 |
| 网络测试功能 | IP地址扫描、链路扫描、PING包测试。快速查找与仪表连接的IP摄像机或其他设备的IP地址。 |
| 寻线功能* | 采用先进复用技术，寻线和排序同时测试。寻线器寻到网线后，网线接到UTP口，直接显示网线线序。直通，交叉，直接指示，不需要看跑马灯，支持寻屏蔽网线。 |
| 寻电功能* | 电压范围 | AC12-1000V |
|  | 频率 | 50/60Hz |
|  | 报警方式 | 声光双重报警 |
|  | 安全等级 | CAT.III 1000V / CAT.IV 600V;CE |
| PoE/PSE电压测试 | 显示供电电压的大小及线路连接情况。 |
| 内置摄像头* | 500万高清摄像头。 |
| 激光测距* | 量程100m，精度±3mm，激光等级2，激光类型635nm，<1mW |
| 数字万用表* | AC/DC电压，AC/DC电流、电阻、电容测试、二极管测试、通断测试等，测试速度3次 / 秒，读数范围-6600～+6600。 |
| 光功率计测量* | 波长(nm)：850/1300/1310/1490/1550/1625nm。功率范围(dBm) ：-70～+10dBm |
| 可见红光源** | 发射可见红光探测光纤线路有无折断、开裂、弯曲等故障。 |
| 电 源 |
| 外接电源 | DC 12V（2A） |
| 电池供电 | 内置7.4V聚合物锂电池，容量7800mAh。 |
| 充 电 | 充电3.5小时,一次充电完成可正常使用11小时。 |
| 系统参数 |
| 操作设置 | 电容触摸屏，中文、繁体中文、英语、波兰语、意大利语、韩语、俄罗斯语、西班牙语、法语、日语、德语、土耳其语、塞尔维亚语、捷克语、葡萄牙语、越南语OSD菜单，可选。 |
| 自动待机 | 关闭/5-30分钟。 |
| 工作环境及规格 |
| 工作温度 | -10℃---+50℃ |
| 工作湿度 | 30%-90% |
| 外形尺寸 | 274mmX171mmX50mm / 1.2Kg |

注“*”标星号的为可选模块！以上数据仅供参考，如有变动恕不提前通知。

# Text boxes

OTDR

新一代

OTDR/SFP/H.265&8k/TVI/CVI/AHD/ HDMI/VGA

多功能综合测试仪

OTDR测试

WIFI测试

损耗测试

红光源

光功率计

带光测试

可测150KM

稳定光源

万用表

带隔离保护

8K H.265

高级网络工具

寻线对线验电

水晶头和网线

检测

HDMI4K

130帧

网线TDR长度测试

POE供电和

POE检测

MT-8800

广州网路通电子有限公司

广州网路通讯设备有限公司

地址：广州市萝岗开泰大道瑞泰路2号德浩集团大楼C栋2楼电话：020-87566118  87566228  38075108

传真：020-38075018

网址：www.wanglu.com.cn

邮箱：sales@wanglu.com.cn

热线电话：400-811-6388